MUTFAK DEMİRBAŞ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan tüm Mutfak Demirbaş Malzeme teminini içermektedir.

KAPSAM

Hastane binasına ait mutfak demirbaş malzemeleri, şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır.

STANDARTLAR

TSE, CE, TS, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| SIRA NO | MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ | MAL/ HİZMET/ YAPIM İŞİ ÖZELLİKLERİ | ADET |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEPSI TASIMA ARABASI | TEPSI TASIMA ARABASI 37*53 TEPSIYE GORE 20 RAFLI KAYNAKLI • Ürünün tamamı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. • Kaynaklı imal edilmiştir. • 4 tekerlekli olup 2 adeti frenlidir. | 3 |
| 2 | ÇAL.TEZG.DOLAPLI ARA RAFLI | ÇAL.TEZG.DOLAPLI ARA RAFLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban, ara raflı ve sürgü kapılı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 3 | CAY MAKINASI 120 BARDAK | CAY MAKINASI 120 BARDAK *Cihaz susuz çalıştırıldığında rezistansın bozulmasını önleyen özel kontrol sistemine sahiptir. Su belirlenen seviyenin altına indiğinde cihaz otomatik olarak kapanır ve su sıcaklığı belli bir seviyeye indiğinde tekrar devreye girer. *Gövde ve demleme grubu paslanmaz çelikten imal edilmiştir. *Seviye göstergeleri ile cihazın içinde kalan çay ve su miktarı kontrol edilebilir. *Kullanımı kolay basmalı musluklar ile çayın demini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. *Ayarlanabilir otomatik ısı termostatı cihazın içindeki suyun kaynamasını ve istenilen ısıda kalmasını sağlar. *Sinyal lambaları cihazın çalışma durumunu gösterir. | 2 |
| 4 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 60*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 5 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 100*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 6 | BUL.ALMA TEZGAHI SIYIRMA HUNİLİ | BUL.ALMA TEZGAHI SIYIRMA HUNİLİ 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Kauçuk çöp sıyırma lastiği bulunmaktadır * Tezgah kenarları su taşmasını engelleyici yapıdadır * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 7 | ÇÖP KOVASI KAPAKLI | ÇÖP KOVASI KAPAKLI 40*40 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Paslanmaz kapak * 50 lt kapasiteli * 3 Teker | 1 |
| 8 | B.Y.M GİRİŞ TEZG.1 EVYELI,SAGDAN | B.Y.M GİRİŞ TEZG.1 EVYELI,SAGDAN 120*75 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Sağdan girişli bulaşık Makinesi giriş tezgahı * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 9 | DUS SPREY UNITESI | DUS SPREY UNITESI MT002 * Tezgaha monte * Krom kaplama boru * Güçlü sap * Ara musluklu * Spiral hortum tutucu altında hortum koruma lastikli | 2 |
| 10 | GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. DIJITAL YARIM KAZAN | GIYOTIN TIP BULASIK YIKAMA MAK. DIJITAL YARIM KAZAN *Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankı *Saatte maksimum 40 sepet yıkama kapasitesi *Standart hat üzerinde ve köşe kullanımına uygun yapıda *Otomatik ve kullanıcı dostu dijital kontrol paneli *Yıkama kazanında paslanmaz çelikten filtre bulunur *Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu *Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkanı *Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik *Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardındadır *Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü *Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi *Dijital ekrandan yıkama-durulama suyu sıcaklıklarını okuma olanağı *Yıkama suyu sıcaklığı 55-60°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) *Durulama suyu sıcaklığı 80-85°C (besleme suyu en az 2 bar ve 50°C sıcaklıkta olmak koşulu ile) | 1 |
| 11 | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 100*100 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır | 1 |
| 12 | B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SOLDAN | B.Y.M ÇIKIŞ TEZG.ALT TABLALI SOLDAN 120*75 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Soldan çıkışlı bulaşık Makinesi çıkış tezgahı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik ızgara taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 13 | KAZAN YIKAMA EVYESİ | KAZAN YIKAMA EVYESİ 140*80 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 310 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 14 | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ | DAVLUMBAZ DUVAR TİPİ FİLTRESİZ 140*100 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Duvar tip davlumbazdır | 1 |
| 15 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 Kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |
| 16 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 Kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |
| 17 | KUVER ÜNİTESİ T.K.STANDLI | KUVER ÜNİTESİ T.K.STANDLI 70*70 * Paslanmaz çelik gövdeli * Ön tarafında pleksiglas öksürük perdesi bulunan servis raflıdır * Paslanmaz çelik borudan tepsi raylı * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | 1 |
| 18 | SICAK SERV.UNITESI ELEKTRİKLİ | SICAK SERV.UNITESI ELEKTRİKLİ 150*70 * Paslanmaz çelik gövdeli * Su doldurma ve tahliye vanalı * Yüksek verimli silikon yapıştırma rezistanslı * Termostat 30-90 °C arası sıcaklık kontrolü yapabilmektedir * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | 1 |
| 19 | SERVİS RAFI | SERVİS RAFI 150*30 * Paslanmaz çelik gövdeli * Ön tarafında pleksiglas öksürük perdeli * Paslanmaz çelik borudan üst raf ayaklı * Ayakların üst tablaya montaj noktası paslanmaz çelik bilezik ile gizli | 1 |
| 20 | TEPSI KAYDIRMA STANDI | TEPSI KAYDIRMA STANDI 150*30 * Dört sıralı paslanmaz çelik kızaklı * Paslanmaz çelik destekli * Boru uçları plastik tapa ile kapatılmış * İstenildiğinde sökülüp takılabilir | 1 |
| 21 | NOTR SERV.ÜNITESI ARA RAFLI | NOTR SERV.ÜNITESI ARA RAFLI 80*70 *Paslanmaz çelik gövdeli *Paslanmaz çelik taban ve ara raflı *Ayakların yüksekliği ayarlanabilir | 1 |
| 22 | TEPSI KAYDIRMA STANDI | TEPSI KAYDIRMA STANDI 80*30 * Dört sıralı paslanmaz çelik kızaklı * Paslanmaz çelik destekli * Boru uçları plastik tapa ile kapatılmış * İstenildiğinde sökülüp takılabilir | 1 |
| 23 | TESHIR - SELF SERVIS - SOGUK | TESHIR - SELF SERVIS - SOGUK - 150 CM * Teşhir dolabı, R404A soğutucu gazlı, üflemeli, * Yaklaşık 1250 watt gücünde +4/+6 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, * Kullanıcı kısmındaki sürgülü camlar 10 mm ısıcam, termostatlı ısı kontrollü, * Yaklaşık 480 lt kapasiteli, | 1 |
| 24 | TEPSI KAYDIRMA STANDI | TEPSI KAYDIRMA STANDI 150*30 * Dört sıralı paslanmaz çelik kızaklı * Paslanmaz çelik destekli * Boru uçları plastik tapa ile kapatılmış * İstenildiğinde sökülüp takılabilir | 1 |
| 25 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 26 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 2 |
| 27 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 140*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 2 |
| 28 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 60*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 29 | 4 INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI | 4 INOX KAPI YATAY TIP BUZDOLABI * GN 1/1 4 kapılı tezgah tipi buzdolabı * HACCP dijital kontrol paneli * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -2/+8°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Maksimum hijyen için yuvarlatılmış köşeler * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Yüksek verimli Mono-block soğutma sistemi * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 60 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım (IP21) | 1 |
| 30 | YUKSEK PLEXIGLASS KAPAKLI PIZZA HAZIRLIK UNITESI | YUKSEK PLEXIGLASS KAPAKLI PIZZA HAZIRLIK UNITESI *İç ve dış gövde paslanmaz çelik. *Monoblok gövde ve 38-40 kg/m3 yoğunlukta çevre dostu poliüretan izolasyon. *Çalışma derecesi -2/+8°C. *Statik soğutma sistemli. *Dijital Termometre Termostat kontrollü ve dış yüzeyde dijital derece göstergeli. *Çalışma şartları; Dış ortam sıcaklığı: +40 °C ve %40 bağıl nem. *11 adet GN 1/4x150 kap alabilir. | 1 |
| 31 | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ 120*100*50 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Ada tip tavan davlumbazıdır * 500x500 pres baskı paslanmaz çelik alev savar filtreli * Filtre bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliktedir * Atık yağ için tahliye vardır | 1 |
| 32 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 33 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 34 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 140*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 35 | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 2 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 36 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 37 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 180*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 38 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 160*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 39 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 160*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 40 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 130*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 41 | DUVAR RAFI CIFT SIRA | DUVAR RAFI CIFT SIRA 130*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 42 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 43 | TEK INOX KAPI DIK TIP DERIN DONDURUCU EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP DERIN DONDURUCU EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı derin dondurucu * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı -10/-22°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 44 | 700 SERİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ | 700 SERİ SET ÜSTÜ FRİTÖZ ELEKTRİKLİ 80*70*30 * Fritözün haznesi monoblok pres baskı ve köşeleri yuvarlatılmıştır. Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme imkanı ve hijyen imkanı sağlamıştır. * Fritöz haznesinin kullanıcı tarafında bulunan özel indirim formu taşmayı engellemektedir. Fritöz haznesi üst tablaya dikiş kaynak makinesi ile kaynak izleri belirgin olmayacak şekilde kaynatılmıştır. * Tamamı paslanmaz çelik gövdesi sayesinde uzun ömürlü ve dayanıklı yapıdadır. * Havuz içi yağ sıcaklığı termostat vasıtasıyla maksimum 190 °C’ye kadar ayarlanabilmektedir. Yağın aşırı ısınmasını önlemek için güvenlik termostatı mevcuttur. * Gazlı modellerde yüksek verimli özel tasarım paslanmaz çelik brülörler mevcuttur. Piezzo çakmaklı ateşleme sistemi ile güvenlik arttırılmıştır. * Standart olarak her haznede bir adet geniş sepet mevcuttur. * Yağ havuzunun altına yerleştirilen tahliye vanası sayesinde kolay ve güvenli yağ tahliye imkanı sağlanmıştır. * Elektrikli fritözlerde havuza monte edilen özel tasarım ısıtıcı kendi etrafında dönebilmektedir. Böylece uygun yağ sıcaklığı ve kolay temizlik imkanı sağlanmaktadır. * Paslanmaz çelik ve güç yoğunluğu düşük ısıtıcılar sayesinde yağın uzun süre kullanılması sağlanmıştır. | 1 |
| 45 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 1 |
| 46 | 700 SERİ SET ÜSTÜ ARA TEZGAH | 700 SERİ SET ÜSTÜ ARA TEZGAH 40*70*30 * Ara tezgahlarda kullanılan paslanmaz çelik yüzey hijyenik ve ağır şartlarda çalışma imkanı sağlamaktadır. * 700 seri diğer ürünlerle birlikte kullanılabilir. * Dayanıklı şasesi sayesinde ağır ürünlerle çalışma imkanı sağlar. | 2 |
| 47 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 40 LIK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 40 LIK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 2 |
| 48 | 700 SERİ SET ÜSTÜ DOKUM IZGARA GAZLI | 700 SERİ SET ÜSTÜ DOKUM IZGARA GAZLI 80*70*30 * Döküm pişirme yüzeyinin altında bulunan ayrı ayrı kontrol edilebilen gaz valfleri sayesinde yüzey sıcaklığı istenilen seviyede kontrol edilebilmektedir. * Pişirme yüzeyindeki döküm ızgaralar kolay çıkarılabilir yapıdadır. Bu özellik de cihaza temizlik ve bakım kolaylığı sağlamaktadır. * 130 mm. genişliğindeki özel tasarım döküm pişirme ızgaralar iki taraflı kullanıma uygundur. Seviye ayarı ile pişirme istenilen seviyede yapılabilmektedir. * Paslanmaz çelik koruma sacı kolay çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Bu özellik ile temizlik süresi kısalmıştır. * Atık yağ haznesi cihazın pişirme yüzeyinin altında yer almaktadır. Oluşan atık yağ ve partiküller hazneye toplanmaktadır. Böylece temizleme ve bakım kolaylığı sağlanmaktadır. Atık yağ haznesi ön taraftan kolayca alınabilmektedir. * Ağır şartlara dayanıklı dökümden yapılmış alev tutucular her brülörün üstünde mevcuttur. * Oluşan fazla yağ, pişirme ızgarasından akarak yağ haznesine gitmektedir. Böylece yağın alev alması engellenmektedir. | 1 |
| 49 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 1 |
| 50 | 700 SERİ SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK GAZLI | 700 SERİ SET ÜSTÜ DÖRTLÜ OCAK GAZLI 80*70*30 4x6,2 KW * Üst ocaklar 4 brülörlüdür. * Gazlı Set Üstü ocaklarda emniyet tertibatlı gaz muslukları ve alev denetleme için termokupul kullanılmaktadır. * Tüm Set üstü ocaklarda pres baskı yöntemi ile özel kalıplar kullanılarak üretilmiş 1,5 mm kalınlığında üst tablalar mevcuttur. Üst tabladaki yuvarlatılmış köşeler dayanıklılığı arttırmakta ve temizlik kolaylığı sağlamaktadır. * Özel tasarlanmış döküm malzemeden brülörler, yüksek güç, yüksek yanma verimi ve düşük gaz emisyon değerlerine sahiptir. * Brülörlerdeki pilot alev sistemi sayesinde cihazları hızlı ve kolay kullanma imkanı sağlanmıştır. * Her ocak brülöründe tencere veya tavaları ocak üstüne koymaya yarayan pik döküm mevcuttur. | 1 |
| 51 | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK | 700 SERİ SET ALTI DOLAP 80 LİK * Üniteler 700 seri cihazların alt bölümü olarak kullanılır. * Geniş iç hacimleri mutfakta kullanılan yardımcı malzemeleri saklama imkanı sağlar. * Dolap kapıları çift cidar ve pres baskıdır. Ergonomik kapı kulbu ve mıknatıslı kilit sistemi sayesinde ergonomik kullanım ve maksimum hijyen imkanı sağlamaktadır. * Tüm dolaplar kapısız verilebilir.İhtiyaç halinde kapı sonradan ilave edilebilir. | 1 |
| 52 | YER OCAGI GAZLI CIFT YANISLI | YER OCAGI GAZLI CIFT YANISLI 60*60*50 * Paslanmaz çelik gövdeli * Sanayi tip dökümlü * Ocak brülörleri çift yanışlı * Emniyet ventilli valfli * LPG veya doğalgaza uyumlu | 3 |
| 53 | KONVEKSIYONLU FIRIN GAZLI 10*GN 1/1 KIZAKLI | KONVEKSIYONLU FIRIN GAZLI 10*GN 1/1 KIZAKLI * Paslanmaz çelik gövdeli * Pişirme kabini ısı kaybını önleyici izolasyonlu * Pişirme kabini sıcaklığının aşırı yükselmesini önleyen emniyet termostatı * Pişirme sıcaklığı dijital termostat kontrollü * Ayarlanabilir pişirme süresi * İstenildiğinde yiyecekler üzerine buhar püskürterek otomatik nemlendirme yapma olanağı * Fırın içi aydınlatmalı * Kapıdan ısı kaçışını önleyen özel silikon contalı * Paslanmaz çelik özel fanı yardımıyla homojen pişirme imkanı * Kapı açıldığında pişirme işlemini durduran emniyet anahtarı * Kapı ısıya dayanıklı çift camdan oluşmuştur * Kolay temizlenebilen kapı iç camı * 4 konumlu fonksiyon anahtarı sayesinde nemli ve nemsiz pişirme istenildiğinde hazne ısısını hızlı soğutma seçeneği * Gaz valfi otomatik ateşleme tertibatlı, pilot alevli, magnet emniyet ventilinden oluşmaktadır * Raflar arası mesafe 68mm * Ayakların yüksekliği ayarlanabilir * LPG veya doğalgaza uyumlu | 1 |
| 54 | FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI | FIRIN ALT TEZG.TABAN RAFLI 2/1 GN KIZAKLI 123*95 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * GN 2/1 küvete uygun * Ayaklar : 40*40 mm profil *Ayarlanabilir ayaklar | 1 |
| 55 | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ 360*200 | DAVLUMBAZ ORTA TİP FİLTRELİ 360*200 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Ada tip tavan davlumbazıdır * 500x500 pres baskı paslanmaz çelik alev savar filtreli * Filtre bulaşık makinesinde yıkanabilir özelliktedir * Atık yağ için tahliye vardır | 1 |
| 56 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 50*70 | EVYELİ TEZG.1G 3 PERDELİ 50*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 1 adet 400x500x250 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 57 | HAMUR YOĞURMA MAKINASI 50 KG MEKANİK KONTROL PANELLİ | HAMUR YOĞURMA MAKINASI 50 KG MEKANİK KONTROL PANELLİ *Çift redüktörlü olmalıdır. *Her türlü hamur (pide, pizza, baklava, börek hamuru) yoğurmak için ideal bir makinedir. *Kazan, kazan kapağı ve karıştırıcı aparatlar paslanmaz çelikten imal edilmiştir. *Emniyet kafesi açıldığı zaman makine otomatik olarak durur. *Sarsıntısız ve gürültüsüz çalışır. *Gövde elektrostatik boyalıdır. | 1 |
| 58 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Mermer tabla kalınlığı 30 mm * Üst tabla alınları 30 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * GN 1/1-100 uyumlu teleskopik çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 59 | UN SEKER ARABASI USA102 - 102 LT | UN SEKER ARABASI USA102 - 102 LT - 46010010 * Beyaz renkli * Polietilen gövde * Polikarbon kapak * Kapasite : 102 lt | 2 |
| 60 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 120*40 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 120*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 1 |
| 61 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 110*40 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 110*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 1 |
| 62 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 | ÇAL.TEZG.MERMER TABL.TABAN RAFSIZ TEK ÇEKM.190*80 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Mermer tabla kalınlığı 30 mm * Üst tabla alınları 30 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * GN 1/1-100 uyumlu teleskopik çekmeceli * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 63 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 190*40 | DUVAR DOLABI ARA RAFLI 190*40 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm * Paslanmaz çelik ara raflı ve sürgü kapılı | 1 |
| 64 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 108*70 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 108*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 65 | DUVAR RAFI 108*30 | DUVAR RAFI 108*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 66 | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ 120*70 | EVYELİ TEZG.2G 3 PERDELİ 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Üst tabla pres baskı imal edilip bölgesel indirimli * Üst tablaya 2 adet 500x500x300 mm ölçülü pres baskı monoblok evye gözü dikiş kaynak yöntemiyle kaynaklı * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 67 | STERIL BIÇAK DOLABI 10-20 BIÇAKLIK | STERIL BIÇAK DOLABI 10-20 BIÇAKLIK * Paslanmaz çelik gövdeli * Renkli, ultraviyole ışın filtreli, pleksiglass, kilitlenebilir kapaklı * 0-90 dakika zaman saatli * Kapak açıldığında sistemi durduran emniyet switchli * Duvara asılmaya uygun yapı | 1 |
| 68 | ÇAL.TEZG.SÜZME HAVUZLU 120*70 | ÇAL.TEZG.SÜZME HAVUZLU 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Süzme havuzunda perfore sac bulunmaktadır * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 69 | DUS SPREY UNITESI | DUS SPREY UNITESI (evye tıpı batarya+ara musluk) * Tezgaha monte * Krom kaplama boru * Güçlü sap * Ara musluklu * Spiral hortum tutucu altında hortum koruma lastikli | 1 |
| 70 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 140*70 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 140*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 71 | DUVAR RAFI 140*30 | DUVAR RAFI 140*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 72 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 156*70 | ÇAL.TEZG.TABAN RAFLI SIRTLI 156*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 73 | DUVAR RAFI 156*30 | DUVAR RAFI 156*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 74 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 120*70 | ÇAL.TEZG.ARA RAFLI SIRTLI 120*70 * Ürün konstrüksiyonu paslanmaz çelikten mamuldür * Üst tabla alınları 40 mm ve sırt 60 mm * Tezgah ayakları 40x40 kutu profil * Paslanmaz çelik taban ve ara raflı * Ayarlanabilir plastik rotil ayaklı | 1 |
| 75 | DUVAR RAFI CIFT SIRA 120*30 | DUVAR RAFI CIFT SIRA 120*30 * S/S paslanmaz gövde AISI304 * Üst tabla :1.2 mm * Sırt : 37mm * Paslanmaz duvar bağlatı bayrakları | 1 |
| 76 | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK | TEK INOX KAPI DIK TIP BUZDOLABI EKONOMİK * GN 2/1 raflı tek kapılı buzdolabı * 304 Kalite paslanmaz çelik * Çalışma sıcaklığı 0/+10°C * Temizlik ihtiyacı olmayan özel tel kondenser her zaman yüksek performans sunar. * Maksimum iç hacim. Defrost sırasında minimum sıcaklık artışı. * Özel tasarım hava kanalıyla dolap içi optimum hava dağılımı * Sac sıvama şeklinde olan paslanmaz iç kızaklar en yüksek hijyen standartlarıyla uyumludur. * Yuvarlatılmış köşelere sahip kızaklar temizliği kolaylaştırır ve maksimum hijyen sağlar. * Opsiyonel olarak gemi tipi ayaklar veya hareketli tekerlek seçeneği * Otomatik fan kesme switchi ve led aydınlatma * Üçlü yalıtım bölgesine sahip değiştirilebilir magnetik conta ile ısı kaybını azaltan etkin bir yalıtım sağlamak. * Düşük enerji tüketimi için 40-42 Kg/m3 yoğunlukta 80 mm izolasyonlu, çevre dostu HFC-Free poliüretan duvarlar * Suya dayanıklı ön tasarım(IPX5) * Yönü değiştirilebilir kapılarla cihazlar herhangi bir alana kolayca adapte edilebilir. | 1 |
| 77 | SEBZE DOGRAMA MAKINASI SET USTU | SEBZE DOGRAMA MAKINASI SET USTU *Sebze ve meyvelerin özelliğini bozmadan dilimleyen,rendeleyen,kübik ve parmak patates olarak kesen çok amaçlı bir makinedır. *Basit kullanım ve seri iş kabiliyeti *Ön kapağa bağlı çalışan emniyet sistemi *paslanmaz çelik kesici Bıçağılar *Abs plastik malzemeden disk gövdesi * Tezgah üstü | 1 |
| 78 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 4 |
| 79 | SOGUK ODA +4 415*298*240 | SOGUK ODA +4 415*298*240 * 80mm HCFC-Free PU yalıtım kalınlığı (38-42 kg/m³) * Çift tarafı elektrostatik boyalı galvaniz paneller ve kilit sistemli takviyeli plywood zemin panel * İç ve Dış finiş aksesuarları * LED armatür aydınlatma * Net kapı boşluğu:90x190 cm, kalınlık 70mm, acil kaçış butonlu * Hermetik kompresör * Defrost sistemli split tip soğutma ünitesi | 1 |
| 80 | SOĞUK ODA -18 410*221*240 | SOĞUK ODA -18 410*221*240 * 120mm HCFC-Free PU yalıtım kalınlığı (38-42 kg/m³) * Çift tarafı elektrostatik boyalı galvaniz paneller ve kilit sistemli takviyeli plywood zemin panel * İç ve Dış finiş aksesuarları * LED armatür aydınlatma * Net kapı boşluğu:90x190 cm, kalınlık 90mm, acil kaçış butonlu * Hermetik kompresör * Defrost sistemli split tip soğutma ünitesi | 1 |
| 81 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*152*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 3 |
| 82 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*183*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 5 |
| 83 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*137*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*137*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |
| 84 | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*122*183 PASLANMAZ 4 KATLI | ISTIF RAFI IZGARA TABLA 53*122*183 PASLANMAZ 4 KATLI * S/S paslanmaz AISI304 * Demonte * Kapasite yaklaşık 200 kg her raf için * Hava dolaşımına izin verir * Ayarlanabilir raf yükseklikleri | 1 |

GARANTİ

  - Mekanik cihazlar için  2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecek olup, en az 10 yıl parça bulundurma garantisi verecektir. Paslanmaz ürün grupları için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecektir.

  - Garanti süresi içinde, imalat hataları, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.

  - Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.

  - Hatalı çıkan tüm ürünler engeç 5iş günü içersinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

  - İş bitimi sistem montajı eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır.

  - Cihazların etkin kullanımı için yüklenici firma personele eğitim verecektir.

  - Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis tarafından en geç 2 takvim günü içersinde onarımı yapılmalıdır. Parça değişimi söz konusu ise en geç 3 iş günü içersinde temini yapılmalıdır.